## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА                                     ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1) Собственникам, решившим установить индивидуальные (квартирные) приборы учета, необходимо обратиться в службу эксплуатации ул. Викулова, д.63, корпус 3,                      тел. 301-10-03

2) В случае установки электросчетчика с переносом в квартиру необходимо получить технические условия на установку приборов учета. В случае оставления электросчетчика в электрощите на лестничной площадке технические условия получать не нужно.

3) Сделать заявку в службе эксплуатации.

4) Произвести оплату  в кассе  ул. Викулова, д.63, корпус 3.

При установке индивидуальных приборов учета собственными силами собственнику необходимо обратиться в службу эксплуатации ул. Викулова, д.63, корпус 3,                                тел. 301-10-03 для регистрации вновь установленных приборов учета и, согласно Постановлению № 354 предоставить следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность собственника (паспорт);

- Акт замены прибора, составленный организацией, производящей демонтаж старого и монтаж нового прибора учета.  Акт должен  содержать следующие сведения: тип прибора, заводской номер, класс точности (для электросчетчика), дату выпуска, дату государственной поверки, показания на момент демонтажа старого и начальные показания нового прибора учета;

- Паспорт на новый прибор учета и копия;

- Копия договора с организацией, производящей замену ИПУ (или копия удостоверения электромонтера с допуском).

Требования к индивидуальным приборам учета:

- Наличие паспорта завода-изготовителя со штампом о поверке прибора;

- Наличие контрольных пломб;

- Приборы учета исправны;

- Для электросчетчиков: допустимый класс точности 2,0 и выше;

- Проведение своевременной поверки приборов учета. Межповерочный интервал указан в паспорте прибора учета.

- Приборы должны располагаться в месте, удобном для обслуживания;

- Рекомендуем установить перед каждым водосчетчиком фильтр.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!

В соответствии со ст. 36 Жилищного Кодекса РФ индивидуальный (квартирный) прибор учета не относится к общему имуществу дома. Обязанность собственника прибора -  своевременно за счет собственных средств проводить его установку, замену и поверку в соответствии ст. 210 Гражданского Кодекса РФ.